Příloha č. 3

Technická specifikace
Dodávka komunální techniky za účelem omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci  Pětipsy

Pohon a řízení

- Pohon 4 x 2 s přepínáním na režim 4 x 4

- Spojka hydraulicky ovládaná, bezazbestová

- Řízení hydraulické s posilovačem

- Objem palivové nádrže minimálně 70 litrů

- Brzdy hydraulický minimálně dvouokruhový systém, vpředu i vzadu kotoučové brzdy

- Pření náprava nezávisle zavěšená

- Výfuk a sání vedený vzhůru za kabinou

Motor a převodovka:

- motor s ekonomickou normou min. Euro 5, s filtrem pevných částic v uzavřeném systému

- zdvihový objem max. 2000 cm3

- Výkon min. 75 kW

- Minimální hodnota točivého momentu 240 Nm

- Plazivý chod - redukce max. hodnota minimální pojezdové rychlosti 0,75 km/hod

- Uzávěrka diferenciálu

- Elektronické řízení motoru s regulací pracovních otáček a tempomatem

- Elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu

- Minimální hodnota dosažitelné rychlosti 100 km/hod

Hodnoty zatížení

- Rozvor dlouhý maximálně 2500 mm

- Celková hmotnost do 3,5 tuny (kategorie N1)

- Povolená hmotnost přívěsu do 3,5 tuny

- Kabina 2-místná, plastová nebo ochrana proti korozi - pozinkovaná

Další výbava

- rychloupínací deska pro přední nástavby s min zdvih. momentem 500 kg na desce ovládání 	joystickem s plovoucí funkcí

- možnost tažného zařízení - čepová spojka do 3,5 tuny

- možnost tažného zařízení pro přívěs – kulová hlava do 3,5t

- Nástavbové střešní světlomety

- Tříokruhová hydraulika s čerpadlem o min. výkonu min 80 litrů při min 200 bar, s vývody a 	rychlospoj kami pro připojení zadních a předních nástaveb

- Ovládání předních nástaveb z kabiny řidiče pomocí předem instalovaného ovládacího prvku 	(joysticku)

- Prohlášení o shodě (např. ZTP ministerstva dopravy) doložit při podání nabídky ověřenou 	kopii

Specifikace nástavby zametače

- Cisternová nástavba o objemu min 2000 l na nosném rámu. V horní části nádrže vstupní ot	vor s odklopným víkem. Nádrž vybavena optickým ukazatelem stavu hladiny

- Sací koš

- Sací hadice min. 5 m

- Samonavíjecí pružinový naviják min. 10 m

- Čerpací agregát o průtoku min 60 l/min, tlak min 20 bar - membránové vodní čerpadlo, po	háněno přes pružnou spojku orbitálním hydromotorem, umístění společně s ovládacími ven	tily a navíjecím bubnem kropící hadice na společný rám agregátu, nastavení pracovního tlaku 	vody v rozsahu min. 8  bar, k pohonu agregátu se využívá hydraulického zdroje zastavěného 	na nosiči nástavby

- Silniční zametač s nametací lopatou min. 200 l a skrápěcí lištou, uklízecí šířka min. 190 cm, 	pohon 	kartáčů hydromotory

- Skrápěcí systém

- Přimetací kartáč se zapínáním a vypínáním v kabiny vozidla